## Slide 1: Διαχείριση Μνήμης
Βασική Μέθοδος διαχείρισης της μνήμης είναι η εικονική μνήμη (Θα παρουσιαστούν και κάποιες άλλες)
Κάθε διεργασία έχει τον δικό της χώρο διευθύνσεων
Ο χώρος αυτός διαιρείται σε μικρά τμήματα, τις σελίδες
Notes: Μικρά κομμάτια μνήμης ονομάζονται σελίδες. Κάθε πρόγραμμα κάνει αναφορές σε σελίδες οι οποίες είτε υπάρχουν στη φυσική μνήμη είτε δεν υπάρχουν και πρέπει να προσκομιστούν από τον δίσκο.

## Slide 2: Πλεονεκτήματα
Όχι μεγάλος κατακερματισμός (κενά τμήματα μνήμης, λόγω μικρών σελίδων)
Επιτρέπει την παρουσία διάφορων προγραμμάτων στη μνήμη
Βασίζεται στην τεχνική της σελιδοποίησης
Notes: Ο κατακερματισμός που μπορεί να εμφανιστεί στην ιδεατή μνήμη είναι κατά μέσο όρο μισή σελίδα (Θα επεξηγηθεί στο επόμενο μάθημα).

## Slide 3: Σελιδοποίηση
Οι διευθύνσεις που δημιουργούν τα προγράμματα λέγονται εικονικές.
Χώρος εικονικών διευθύνσεων προγράμματος
Οι εικονικές διευθύνσεις μετατρέπονται σε φυσικές μέσω της ΜΜU (Memory Management Unit)
Συνήθως η MMU βρίσκεται εντός της CPU
Notes: Διευθύνσεις των προγραμμάτων είναι εικονικές (διευθύνσεις στον δίσκο). Ο χώρος διευθύνσεων λέγεται ιδεατός.
Η μονάδα διαχείρισης μνήμης (Memory Management Unit -MMU) είναι ένα κομμάτι το οποίο βρίσκεται στη CPU και έχει ως στόχο να κάνει την εξής εργασία
Λαμβάνει εικονικές διευθύνσεις και τις αντιστοιχίζει με τις φυσικές διευθύνσεις (ΑΥΤΉ ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ Η ΒΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΕΑΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ)

## Slide 4: Σελιδοποίηση (συν.)
Notes: Η CPU δίνει στην ΜΜU Εικονικές διευθύνσεις. Αυτές οι εικονικές διευθύνσεις πρέπει να σταλούν στη CPU σε μορφή φυσικών διευθύνσεων. Για τον λόγο αυτό η μνήμη διαθέτει έναν πίνακα PMT (Process Map Table), ο οποίος περιέχει αυτές τις αντιστοιχίσεις. Όταν ληφθούν από την MMU οι φυσικές διευθύνσεις αυτές δίνονται στη CPU για να προχωρήσει η επεξεργασία.
Δηλαδή, η όλη διαδικασία απαιτεί 2 προσπελάσεις μνήμης: Μία για να βρεθεί η αντιστοίχιση (PMT) και μία για να προσκομιστούν τα δεδομένα (ΜΗΠΩΣ μπορούμε να πετύχουμε κάτι καλύτερο;;;;;;).

## Slide 5: Παράδειγμα μετατροπής διεύθυνσης από ιδεατή σε φυσική
Notes: Εικονικές (ιδεατές) σελίδες: Είναι οι σελίδες της ιδεατής μνήμης. Στο παράδειγμα έχουμε 16 τέτοιες σελίδες με μέγεθος 4Κ. Η ιδεατή σελίδα 0 είναι η σελίδα από 0Κ-4Κ.
Αντίστοιχα έχουμε τις εξής ιδεατές σελίδες:
0: 0Κ-4Κ
1: 4Κ-8Κ
2: 8Κ-12Κ
3:12Κ-16Κ
…….
15: 60Κ-64Κ
Επειδή κάθε ιδεατή σελίδα είναι 4Κ, έχουμε συνολικά 4Κx16 = 64K ιδεατές διευθύνσεις.
ΑΝΑΛΥΣΗ της ιδεατής διεύθυνσης
Επειδή υπάρχουν 64Κ ιδεατές διευθύνσεις, για να διευθυνσιοδοτήσουμε μία ιδεατή διεύθυνση θέλουμε 16 bit επειδή 216=64Κ
ΠΑΝΤΑ η ιδεατή διεύθυνση χωρίζεται σε 2 μέρη : PN (Page Number) και το Offset
Page Number: Δείχνει τον αριθμό ιδεατής σελίδας. Στο παράδειγμα έχουμε 16 σελίδες, μας χρειάζονται 4 bit για το PN
Offset: Δείχνει τη διεύθυνση byte εντός της σελίδας. Στο παράδειγμά μας έχουμε 4Κ ανά σελίδα (άρα 212, άρα θέλουμε 12 bit για να δώσουμε διεύθυνση σε κάθε byte). Εναλλακτικά, από τα 16 bit διεύθυνσης αφαιρώ τα 4 του PN.
Π.χ. αν η CPU ζητήσει την ιδεατή διεύθυνση (1)10, αυτή βρίσκεται στη σελίδα 0 και είναι το byte 1. Άρα θα ήταν
PN Offset
0000 000000000001
Έστω ότι ζητείται το byte 8194. Άρα PN=2 και είναι το byte με διεύθυνση 2. Γιατί 8194=8Κ +2
PN Offset
0010 000000000010 (2ο byte, 2ης σελίδας)
Διαφορετικά, αν έχουμε κάνει σωστά τον χωρισμό του PN με το Offset, γράφουμε τη διεύθυνση στο δυαδικό σύστημα
8194 = 0010 000000000010
__________________________ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ (κύρια μνήμη) ____________________
Οι σελίδες της φυσικής μνήμης έχουν ίδιο μέγεθος και ονομάζονται πλαίσια. Δηλαδή στο παράδειγμα έχουμε πλαίσια 4Κ, τα οποία όμως είναι 8 σε αριθμό
Πλαίσιο 0: από 0-4Κ
Πλαίσιο 1: από 4Κ-8Κ
………………….
Πλαίσιο 7: από 28Κ-32Κ
Έχουμε 8 πλαίσια άρα απαιτούνται 3 bit για διευθυνσιοδότηση πλαισίου και φυσικά 12 bit για το offset (παραμένει 4Κ το μέγεθος κάθε πλαισίου).
Άρα μιλάμε για φυσική διεύθυνση 15 bit της μορφής
PN (3 bit)
Offset (12 bit).
ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ φυσικής και ιδεατής διεύθυνσης;;
Έστω ότι μία εντολή απαιτεί πρόσβαση στην ιδεατή διεύθυνση byte 4180. Ποια είναι η αντίστοιχη φυσική διεύθυνση.
Αρχικά , η εντολή περιέχει την ιδεατή διεύθυνση.
Η ιδεατή διεύθυνση στο δυαδικό γράφεται σε 16 bit: 4180= 4096 + 64 + 16+ 4
0001000001010100. Από τη διεύθυνση προκύπτει ότι PN=1. Το αντίστοιχο πλαίσιο της φυσικής μνήμης είναι 1 (Αυτή η πληροφορία βρίσκεται σε έναν πίνακα της μνήμης που λέγεται PMT). Με άλλα λόγια, το PMT στο συγκεκριμένο παράδειγμα λέει ότι: η σελίδα 0 απεικονίζεται στο πλαίσιο 2, η σελίδα 1 στο πλαίσιο 1, η σελίδα 2 στο πλαίσιο 6, σελίδα 3 στο πλαίσιο 0, η σελίδα 4 στο πλαίσιο 4, η σελ.5 στο πλαίσιο 3….. κ.ο.κ.
Εφόσον το αντίστοιχο φυσικό πλαίσιο της σελίδας 1 είναι το 1, για να παράγουμε την φυσική διεύθυνση κρατάμε ίδιο το offset και γράφουμε τον αριθμό 1 με τρία Bit (γιατί το PN της φυσικής διεύθυνσης είναι 3 bit)
Τελικά, η φυσική διεύθυνση είναι 001 000001010100 = 4180
2ο Παράδειγμα:
Έστω ότι η CPU ζητάει τη διεύθυνση 128. Άρα γράφουμε το 128 = 0000 000010000000
Η CPU ρωτάει σε ποια φυσική διεύθυνση βρίσκεται το Byte 128 (αν βρίσκεται στη μνήμη). Η απάντηση που θα λάβει είναι ότι υπάρχει (ΤΟ ΠΏΣ θα το δούμε) και βρίσκεται στο πλαίσιο 2 (αυτή την πληροφορία την δίνει το PMT).
Άρα, το κομμάτι PN της ιδεατής διεύθυνσης 0000, θα γραφτεί 010 =2 (με ΤΡΙΑ bit, γιατί το PN της φυσικής διεύθυνσης είναι 3 bit). Το offset θα μείνει ίδιο:
Άρα η φυσική διεύθυνση είναι 010 000010000000 = 8192+128 = 8320. Δηλαδή η ιδεατή διεύθυνση 128 είναι η φυσική 8320. Αυτή τη φυσική διεύθυνση θα βάλει η CPU Στον MAR και θα τη ζητήσει από τη μνήμη.
MOV REG, 8192

## Slide 6: Πως λειτουργεί η MMU;
Notes: Αρχικά, η CPU ζητάει την ιδεατή διεύθυνση 8196 = 0010 000000000100 . H CPU δίνει αυτή τη διεύθυνση στη μονάδα MMU η οποία βρίσκεται στην CPU. H MMU είναι η μονάδα της CPU που «κοιτάει» στον PMT (Process Map Table) δηλαδή πίνακας αντιστοίχισης σελίδων. Η MMU διαβάζει τον αριθμό σελίδας, ο οποίος στο παράδειγμά μας είναι 0010 =2 και εξετάζει τη θέση 2 του PMT (ζητάει από τον PMT τα περιεχόμενα της θέσης 2). ΔΕΝ στέλνει στον PMT όλη την ιδεατή διεύθυνση !!!! Ακριβώς γιατί είναι ίδιο το offset!!! O PMT απαντάει στην MMU στέλνοντας την τιμή που έχει στη θέση 2, δηλαδή στέλνει στην MMU την τιμή 110=6. H ΜΜU Παράγει τη φυσική διεύθυνση παίρνοντας τα 3 bit (Στο συγκεκριμένο παράδειγμα) και επικολλεί σε αυτά το offset
Δηλαδή δίνει στη CPU (στον MAR) τη διεύθυνση 110 000000000100 = 214+213+22=24580.
Η CPU δίνει αυτή τη διεύθυνση στον MAR για αποκωδικοποίηση και προσκόμιση των δεδομένων.
Έστω ότι η CPU ζητά τη διεύθυνση 36Κ+6. Να βρείτε ποια φυσική διεύθυνση θα δώσει η MMU στον MAR
32Κ=215 άρα μπαίνει άσσος στο 1ο bit από αριστερά
4Κ=212 άρα μπαίνει άσσος στο 4ο bit από αριστερά
215 212
36Κ+6 : 1001 000000000110
Άρα η MMU θα στείλει στον PMT τον αριθμό 9. Ο PMT Στην καταχώρηση 9 έχει την τιμή 101=5. Η φυσική διεύθυνση που δίνεται στη CPU
Είναι 101 000000000110 = 214+212 + 6 = 20486
Ουσιαστικά γίνεται αντικατάσταση της τιμής PN της ιδεατής διεύθυνσης με την τιμή PN του φυσικού πλαισίου .
________________________________ ΣΦΑΛΜΑ ΣΕΛΙΔΑΣ________________________________________
Έστω ότι ζητείται η ιδεατή διεύθυνση 28Κ +2 = 16Κ + 8Κ + 4Κ + 2
Ιδεατή διεύθυνση: 0111 000000000010
Η MMU δίνει τον αριθμό σελίδας 7 και λαμβάνει ότι το bit παρουσίας είναι 0 δηλαδή η ιδεατή σελίδα 7 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ στη μνήμη. Τα Χ του προηγούμενου σχήματος αντιστοιχούν σε τιμές 0 του bit παρουσίας. Τότε θα έπρεπε:
Να εφαρμοστεί ένας αλγόριθμος αντικατάστασης, έτσι ώστε να φύγει μία σελίδα από κάποιο πλαίσιο της φυσικής μνήμης για να μπει η 7. Π.χ αν ήταν αλγόριθμος FIFO και θεωρήσουμε ότι οι σελίδες μπήκαν στη φυσική μνήμη με τη σειρά (ξεκινώντας από το πλαίσιο 0), θα βγάζαμε την σελίδα 3 από το πλαίσιο 0, θα βάζαμε την 7 και θα ενημερώναμε τον PMT

## Slide 7: Σφάλμα σελίδας
Έστω ότι ζητείται (βάσει του Σχήματος της διαφάνειας 5) η διεύθυνση 37770.
ΔΕΝ υπάρχει
Στο σχήμα δίνεται με Χ
Η σελίδα 8 δεν αντιστοιχεί σε κανένα πλαίσιο
Σφάλμα σελίδας
Απαιτείται αντικατάσταση

## Slide 8: Πίνακας Χαρτογράφησης Σελίδων (PMT)
Αριθμός Σελίδας | Bit Τροποποίησηs (dirty bit) | Bit παρουσίας | Αριθμός πλαισίου
0 | 1 | 1 | 2
1 | 0 | 1 | 1
8 | 0 | 0 | 0
Τροποποίηση: Χρήση σελίδας, ο άσσος δείχνει τροποποίηση
Notes: Αριθμός σελίδας: 0 βρίσκεται στο πλαίσιο 2 άρα έχει bit παρουσίας ίσο με 1
Αριθμός σελίδας: 1 βρίσκεται στο πλαίσιο 1 άρα έχει bit παρουσίας ίσο με 1
Αριθμός σελίδας: 8 δεν βρίσκεται πουθενά άρα έχει bit παρουσίας ίσο με 0
Τι είναι το bit τροποποίησης; Όταν γραφτούν δεδομένα λόγω της επεξεργασίας, τότε τα δεδομένα στη μνήμη θα είναι διαφορετικά από εκείνα του δίσκου.
Τα δεδομένα από τον δίσκο έρχονται σε μία Α μορφή και μπορεί να τροποποιηθούν. Αυτές οι αλλαγές για κάθε σελίδα υπάρχουν στη μνήμη. Όταν τα bit τροποποίησης τεθεί ίσο με 1, αυτό σημαίνει ότι η σελίδα είναι βρώμικη (άλλαξε). Άρα θα πρέπει να μεταφερθεί αυτή η σελίδα ΚΑΙ στον δίσκο όταν τελειώσει η επεξεργασία που αφορά τα δεδομένα της.

## Slide 9: Πίνακας Μετάφρασης (Translation Lookaside Buffer)
Τμήμα του PMT στη CPU για γρήγορη προσπέλαση.
Το μισό περίπου (λιγότερο) PMT να τοποθετηθεί στο TLB δίνει πιθανότητα περίπου 95% να έχουμε hit
Αποφεύγουμε τη διπλή αναζήτηση:
  Μία στον πίνακα σελίδων για αντιστοίχιση σελίδας και πλαισίου
  Μία για προσκόμιση της σελίδας
Notes: Το TLB είναι ένας πίνακας που βρίσκεται εντός της CPU. Είναι ένα κομμάτι του PMT. Όπως η cache είναι μικρότερη της RAM έτσι και το TLB είναι ένα μικρό μέρος του PMT.
TI ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ με τις προσπελάσεις της κύριας μνήμης όταν χρησιμοποιείται VM (virtual memory).
Ο πίνακας PMT είναι στη μνήμη. Όταν η CPU παράγει ιδεατές διευθύνσεις απευθύνεται στην MMU η οποία με τη σειρά της ζητάει τις πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο μνήμης που βρίσκεται (ή δεν βρίσκεται) μία ιδεατή σελίδα. Άρα απαιτείται ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ μνήμης για να διαβαστεί η πληροφορία αυτή (δεδομένου ότι το PMT είναι στη μνήμη).
Όταν δοθεί η διεύθυνση του πλαισίου μνήμης, τότε ακολουθεί ΔΕΥΤΕΡΗ ανάγνωση για να φέρουμε τα δεδομένα.
Δηλαδή απαιτούνται ΔΥΟ προσπελάσεις της κύριας μνήμης για να φέρουμε τα δεδομένα μίας ιδεατής σελίδας.
ΑΥΤΌ συμβαίνει ΑΝ η σελίδα υπάρχει στην κύρια μνήμη. Αν ΌΧΙ, απαιτείται και μία διαδικασία ανάγνωσης από τον δίσκο.
Το μισό περίπου (λιγότερο) PMT να τοποθετηθεί στο TLB δίνει πιθανότητα περίπου 95% να έχουμε hit
Το TLB είναι ένα μικρό αντίγραφο του PMT εντός της CPU το οποίο ενημερώνεται κατά τη λογική που ενημερώνεται η cache.
Όταν ζητηθεί μία σελίδα, αυτή εκτός του PMT γράφεται και στο TLB.
Όταν ζητούνται διευθύνσεις των οποίων οι θέσεις (στην κύρια μνήμη) ή τα πλαίσια μνήμης βρίσκονται καταχωρημένα στο TLB, αποφεύγεται η πρώτη προσπέλαση μνήμης. Δηλαδή η CPU γνωρίζει χωρίς να χρειαστεί προπέλαση στη μνήμη σε ποιο πλαίσιο της μνήμης βρίσκεται η ζητούμενη ιδεατή διεύθυνση, την οποία περνά στο ΜΑR και τη ζητάει από την μνήμη, ΔΗΛΑΔΗ έχουμε αυτομάτως ΜΙΣΕΣ προσπελάσεις μνήμης (ΑΝ βρεθούν καταχωρήσεις στο TLB).

## Slide 10: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Πλαίσιο μνήμης | Σελίδα
0 | Σ1
1 | Σ3
2 | 
3 | Σ5
4 | 
5 | Σ0
6 | 
7 | Σ4
8 | 
9 | Σ2
10 | 
11 | 
………. | …………………………….
31 | …………………………………
Ένα σύστημα διαθέτει 32 πλαίσια φυσικής μνήμης και 128 σελίδες. Δίνεται ένα τμήμα του PMT όπου φαίνονται οι 6 σελίδες μίας διεργασίας . Κάθε σελίδα είναι 1Κ.
Ποιο το μέγεθος του PN και του OFFset για τις 2 μορφές διεύθυνσης;
Να δείξετε τη διαδικασία εύρεσης του byte 7 της σελίδας 5 αν δεν υπάρχει TLB
Γ) Έστω ότι το TLB περιέχει ¼ των γραμμών του PMT και την τρέχουσα στιγμή περιέχει τις πρώτες 8 γραμμές (0-7)
Να επαναλάβετε το ερώτημα Β
Δ) Αν ο χρόνος προσπέλασης της μνήμης είναι 10ns. Πόσος χρόνος καταναλώνεται σε προσπελάσεις μνήμης για τα ερωτήματα Β και Γ.
Notes: O πίνακας είναι το PMT. Έχει 32 καταχωρήσεις. Οι σελίδες άρα και τα πλαίσια είναι 1Κ. Αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι το τμήμα offset και της ιδεατής και της φυσικής διεύθυνσης είναι 10 bit (1024=210).
Στην τρέχουσα κατάσταση, στη φυσική μνήμη βρίσκονται ,από τις 128 ιδεατές σελίδες, οι 6: Συγκεκριμένα,
Σελίδα 1 στο πλαίσιο 0
Σελίδα 3 στο πλαίσιο 1
Σελίδα 5 στο πλαίσιο 3
Σελίδα 0 στο πλαίσιο 5
Σελίδα 4 στο πλαίσιο 7
Σελίδα 2 στο πλαίσιο 9
_________________________________________________________________________________________________
ΙΔ. Σελίδα Περιέχει τις διευθύνσεις
Ιδεατή Σελίδα 0 : 0Κ-1Κ
Ιδεατή Σελίδα 1 : 1Κ-2Κ
Ιδεατή Σελίδα 2 : 2Κ-3Κ
Ιδεατή Σελίδα 3 : 3Κ-4Κ
Ιδεατή Σελίδα 4 : 4Κ-5Κ
Ιδεατή Σελίδα 5 : 5Κ-6Κ
Έχω 128 ιδεατές σελίδες (128Κb ιδεατή μνήμη) και 32 φυσικά πλαίσια (μνήμη 32ΚΒ). Κάθε χρονική στιγμή στη φυσική μνήμη μπορούν να βρεθούν 32 σελίδες.
Ποιο το μέγεθος του PN και του OFFset για τις 2 μορφές διεύθυνσης;
Απάντηση: Επειδή το μέγεθος σελίδων-πλαισίων είναι 1Κ έχουμε offset 10 bit
Ιδεατές διευθύνσεις: Έχουμε 128 σελίδες άρα απαιτούνται 7 bit για να δοθεί διεύθυνση σε καθεμία από αυτές.
Άρα η ιδεατή διεύθυνση είναι συνολικά 17 bit
Αντίστοιχα, έχουμε 32 πλαίσια, άρα απαιτούνται 5 bit για να δοθεί διεύθυνση σε καθένα από αυτά. Άρα η φυσική διεύθυνση είναι 15 bit
B) Να δείξετε τη διαδικασία εύρεσης του byte 7 της σελίδας 5 αν δεν υπάρχει TLB
H MMU θα στείλει τη διεύθυνση της σελίδας 5, η οποία είναι 0000101 (ο αριθμός 5 γραμμένος σε 7 bit).
H πληροφορία που θα επιστραφεί μέσω του PMT λέει ότι η σελίδα 5 βρίσκεται στο πλαίσιο 3. Άρα η φυσική διεύθυνση προκύπτει αν γράψουμε τον αριθμό
3 με 5 bit (όσα είναι τα bit του πεδίου PN της φυσικής διεύθυνσης)
PN Offeset
ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 00011 0000000111
Γίνονται 2 προσπελάσεις μνήμης.
Γ) Έστω ότι το TLB περιέχει ¼ των γραμμών του PMT και την τρέχουσα στιγμή περιέχει τις πρώτες 8 γραμμές (0-7). Να επαναλάβετε το ερώτημα Β
Εξετάζεται η καταχώρηση 0000101 (σελ. 5) μέσα στο TLB. Επειδή υπάρχει, η CPU βλέπει ότι η αντίστοιχη φυσική διεύθυνση 00011 (3). Επομένως, η CPU δίνει στον MAR ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ τη διεύθυνση 000110000000111 στον MAR ο οποίος ζητά αποκωδικοποίηση από τη μνήμη……… ΜΙΑ προσπέλαση.
Δ) Στην πρώτη περίπτωση χρειαστήκαμε 20 ns στη δεύτερη 10.
Αν υποθέσουμε ότι θεωρούμε hit την εύρεση μίας καταχώρησης στο TLB άρα 1-h είναι το ποσοστό των MISS. Τότε:
Συνολικός χρόνος που δαπανάται για προσπελάσεις Τm = h * tm +(1-h)*2tm
Όπου tm είναι ο χρόνος προσπέλασης της μνήμης. Επειδή πειραματικά έχει αποδειχτεί ότι το h=95% (ΛΟΓΩ της ΤΟΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ) ο συνολικός χρόνος προσπελάσεων στη μνήμη τείνει να συγκλίνει στην τιμή h * tm
WEAR LEVELING εξισορρόπιση φθοράς

## Slide 11: KATANOMH ΜΝΗΜΗΣ
Μέθοδος των φίλων
Notes: Η ιδεατή μνήμη είναι μία μέθοδος που χρησιμοποιεί την ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για να δώσει εικονικά περισσότερη μνήμη στα προγράμματα του χρήστη. Η μνήμη που λαμβάνει μία διεργασία του χρήστη ουσιαστικά επεκτείνεται (μεγαλώνει).
ΠΩΣ ΤΟ ΛΣ ΚΑΤΑΝΕΜΕΙ την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ μνήμη στις διεργασίες;
Με συνδεδεμένες λίστες
Σελιδοποίηση (χωρίζει τη ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ μνήμη σε μικρά σταθερά κομμάτια, που λέγονται ΣΕΛΙΔΕΣ και τα αποδίδει στις διεργασίες).
Μέθοδος των φίλων (buddy system)
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Υπάρχει μία μνήμη 1ΜΒ = 1024 KB
Έστω ότι αρχικά αυτό το κομμάτι μνήμης δεν έχει αποδοθεί σε καμία διεργασία. Διαδοχικά συμβαίνουν τα εξής:
Έρχεται μία διεργασία Α=70 Κ
Έρχεται μία διεργασία Β=35 Κ
Έρχεται μία διεργασία C=80 Κ
Τελειώνει η Α άρα πρέπει να ελευθερωθεί ο χώρος της
Έρχεται μία διεργασία D=60 Κ
Τελειώνει η B άρα πρέπει να ελευθερωθεί ο χώρος της
Τελειώνει η D άρα πρέπει να ελευθερωθεί ο χώρος της
Τελειώνει η C άρα πρέπει να ελευθερωθεί ο χώρος της
Να δείξετε την κατάσταση της μνήμης αν χρησιμοποιείται ο μηχανισμός των φίλων (buddy system)
Άφιξη της Α: Τα 1024 χωρίζονται στα 2 σε 2 κομμάτια των 512. Υπάρχει υποδιαίρεση του 512 τέτοια ώστε να χωρέσει η Α; ΝΑΙ
Άρα το ένα κομμάτι 512 μένει ως έχει, το άλλο σπάει στα 2, δηλαδή 2 κομμάτια των 256. Μπορούν αυτά τα κομμάτια να υποδιαιρεθούν για να χωρέσει η Α; ΝΑΙ άρα το ένα κομμάτι 256 μένει ως έχει το άλλο σπάει σε 2 των 128.
Μπορούν τα 2 νέα κομμάτια να υποδιαιρεθούν για να χωρέσει η Α; ΌΧΙ γιατί η επόμενη υποδιαίρεση είναι στα 64Κ<70. Άρα η Α τοποθετείται σε ένα κομμάτι των 128Κ (ΔΕΣΜΕΥΕΙ 58Κ παραπάνω). Τα 2 κομμάτια των 128 είναι φίλοι (ΙΣΟΤΙΜΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ). Όταν ξαναγίνουν ένα κομμάτι των 256, θα γίνουν φίλοι με το άλλο κομμάτι 256. Τα 2 κομμάτια 256 όταν θα γίνουν ένα, θα γίνουν φίλοι με το 512. Τα 2 512 θα γίνουν 1 Μ. Τα κομμάτια ενώνονται όταν τελειώσουν οι διεργασίες.
Άφιξη της Β: Θα χρησιμοποιήσει ένα κομμάτι 128; ΌΧΙ γιατί χωράει σε 64. Άρα το ένα από τα κομμάτια 128 που δημιούργησε η Α θα σπάσει σε 2 των 64 και ένα από αυτά θα το πάρει η Β (μπήκε στο κομμάτι από 128-192).
Άφιξη C= 80Κ, H C δεν μπορεί να χωρέσει σε κομμάτι των 64Κ που δημιουργήθηκε από την Β. Θα πάει στο κομμάτι των 256, το οποίο δεν θα πάρει όλο αλλά το μισό, δηλαδή 256 μέχρι 256+128=384.
Τέλος Α: Η Α βρισκόταν στο κομμάτι 0-128. Αυτό κομμάτι ελευθερώνεται αλλά ΔΕΝ έχει διαθέσιμο ελεύθερο ΦΙΛΟ για να ενωθεί. Γιατί το κομμάτι από 128-256 καταλαμβάνεται κατά το ήμισυ από το Β (64Κ από 128-192) ενώ τα άλλα 64 είναι κενά. Ακόμη και αν το Β ήταν στο δεξί μέρος δηλαδή από 192 ως 256, δεν μπορώ να ενώσω ένα κομμάτι 64 με ένα κομμάτι 128
Άφιξη D: Βρίσκει το πρώτο κενό 64 και το καταλαμβάνει (Για κάθε διεργασία αναζητείται αν υπάρχει ελεύθερο κομμάτι που ταιριάζει αν όχι αρχίζουν διασπάσεις)
Τέλος Β: Ελευθερώνει το κομμάτι από 128-192 αλλά δεν μπορεί να γίνει ένωση.
Τέλος D: H D κατείχε το κομμάτι από 192-256 Αυτό ελευθερώνεται. Το μέγεθος είναι 64. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΩΘΕΙ με το κομμάτι από 128-192;;; ΝΑΙ αφού είναι ίσα (ΦΙΛΟΙ). Γίνεται η ένωση και προκύπτει το κομμάτι 128-256. Αυτό το κομμάτι μπορεί να ενωθεί με τον φίλο 0-128; ΝΑΙ
Τελικά προκύπτει στο σχήμα το κομμάτι 0-256 (ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΌ 2 ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ φίλων κομματιών).
Τέλος της C γίνεται απελευθέρωση από 256- 384, ενώνεται με το κομμάτι 384-512. Μετά ενώνονται τα 2 κομμάτια 0-256 και 256-512
Και τέλος ενώνεται όλη η μνήμη